РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Г р а д  Б е о г р а д

Градска општина Младеновац

Комисија за спровођење поступка јавне набавке

Број: 03.10.404-37/2020

Дана: 23.6.2020. године

На основу члана 63. став 1. и 5. и члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.10.404-37/2020 од 28.5.2020. године, врши:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ II

за јавну набавку извођења радова на реконструкцији објекта МЗ Јагњило - I фаза,

ОП-ЈН бр. 3.9/2020

Комисија за спровођење предметног поступка јавне набавке, врши измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке извођења радова на реконструкцији објекта МЗ Јагњило - I фаза, која је дана 1.6.2020. године објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине Младеновац, на следећи начин:

I У оквиру Обрасца структуре цене  (Образац бр. 2), у датој табели у оквиру "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА" брише се позиција 8. која се односи на разводни орман са интегрисаном КРК, означен са MRO+KPK, из разлога што радове из позиције 8. изводи искључиво локална Електродистрибуција.

II Наручилац у наставку даје нов Образац структуре цене који ће понуђачи одштампати, попунити и оверити и доставити уз своју понуду.

III Рок за подношење понуда се помера за један дан, тако да је нови рок за подношење понуда: 2.7.2020. године до 12,00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се истога дана у 12,15 часова.

IV Молимо понуђаче да своју понуду припреме у складу са овом изменом конкурсне документације.

Уколико у међувремену неко од понуђача достави понуде по првобитној конкурсној документацији, исте се неће узети у разматрање.

Комисија ће ценити само оне понуде које буду у складу са овом изменом конкурсне документације.

V Ова измена чини саставни део конкурсне документације.

### Образац бр. 2

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

(ИЗМЕЊЕН)

У поступку јавне набавке извођења радова на реконструкцији објекта МЗ Јагњило – I фаза, ОП-ЈН бр. 3.9/2020.

| Р. бр. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа дотрајалог кровног покривача од салонит плоча. Материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 5км коју одреди инвеститор. Обрачун по м2 кровне равни. | м2 | 235,00 |  |  |
| 2. | Демонтажа кровних гребењача. Материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 5км коју одреди инвеститор. Обрачун по м1. | м1 | 40,00 |  |  |
| 3. | Демонтажа кровних летви. Материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 5км коју одреди инвеститор. Обрачун по м2 кровне равни. | м2 | 235,00 |  |  |
| 4. | Демонтажа кровне конструкције објекта. Материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 5км коју одреди инвеститор. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције са одлагањем у близини објекта. | м2 | 220,00 |  |  |
| 5. | Демонтажа хоризонталних олука.Материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 5км коју одреди инвеститор. Обрачун по м1 | м1 | 60,00 |  |  |
| 6. | Демонтажа вертикалних олука. Материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 5км коју одреди инвеститор. Обрачун по м1 | м1 | 32,00 |  |  |
| 7. | Демонтажа свих опшивки са стреха. Материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 5км коју одреди инвеститор. Обрачун по м2. | м2 | 36,00 |  |  |
| 8. | Демонтажа опшивки димњака. Материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 5км коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |  |
| 9. | Демонтажа постојећих врата, прозора и решетки. Материјал прикупити, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 5км коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду. | ком | 19,00 |  |  |  |
| 10. | Утовар и одвоз шута на депонију до 5км. Плаћа се једанпут. Обрачун паушално. | паушал | / |  |  |
| 11. | Демонтажа керамичких плочица са пода и зидова објекта. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 143,00 |  |  |  |
| I | УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА: |  |  |
| II | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка потребног материјала, транспорт и обрада унутрашњих и спољашњих шпалетни после уградње прозора и врата. Малтерисање продужним малтером размере 1:2:6 (цемент : креч : песак) у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати разређеним малтером. Први слој, грунт, радити дебљине до 2,00см малтером справљеним од просејаног шљунка или "песка јединице" и нарезати завршну површину ради бољег прихватања (везе) другог слоја. Други слој продужног малтера 1:2:6 справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја и пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве.Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". Обрада шпалетни до ширине од 25,00см. Обрачун по м1. | м1 | 103,00 |  |  |
| 2. | Набавка потребног материјала, транспорт и израда пердашене цементне кошуљице дебљине 4,00-5,00см. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Смесу справити са агрегатом гранулације од 0-8мм. Обрачун по м2 са постављањем термоизолације од тврдог стиропора дебљине 2,00см. | м2 | 143,00 |  |  |
| 3. | Набавка потребног материјала, транспорт и зидање преградних зидова дебљине 12см пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6 са израдом хоризонралних армирано бетонских серклажа МБ 20, у висини изнад отвора врата, димензија 12/15см, армираним са по две шипке ребрасте арматуре печника 10мм и узенгијама ф6/20/10см. Превез радити на пола опеке, а везу са осталим зидовима на правилан начин. По завршеном зидању спојнице очистити. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2. | м2 | 21,00 | 4 200,00 | 88 200,00 |
| II | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: |  |  |
| III | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ столарије од петокоморних, тврдих, ПВЦ профила са металним ојачањима, стакло термоизолационо 4+16+4мм - ниско емисионо пуњено гасом (аргон) и прекидом термичког моста беле боје или у боји по избору инвеститора. Пре израде позиције све мере обавезно контролисати на лицу места. Уз сваку позицију ПВЦ прозора и балконских врата, ценом обухваћена и набавка и монтажа алуминијумске ролетне као и роло комарника одговарајућих димензија по отвору. Уз сваки простор поставити одговарајући опшив солбанка од пластифицираног лима. Димензије отвора узети на лицу места. |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ прозора зидарских мера: 170/120см 100/100см | ком ком | 7,00 4,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа алиминијумских врата димензија: 91/280см 125/280см | ком ком | 3,00 1,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња дрвених унутрашњих врата зидарских мера: 125/210см - двокрилна врата 91/210см 71/210см | ком ком ком | 1,00 4,00 3,00 |  |  |
| III | УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ: |  |  |
| IV | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа олучних вертикала од поцинкованог челичног лима дебљине 0,55мм, димензија 140/140мм. Састављање цеви вршити убацивањем једне цеви у другу са минимум 50мм преклопа и залпити силиконским лепком. Фиксирање вертикала на фасадни зид обезбедити поцинкованим челичним обујмицама постављеним на 200см размака. Олучне вертикале морају бити отпорне на корозију и обојене. Све радове изводити у складу са прописима за ову врсту радова. Обрачун по м1. | м1 | 24,00 |  |  |
| 2. | Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа висећих хоризонталних олука дуж крова од поцинкованог челичног лима дебљине 0,55мм, развијене ширине 600мм и спојити завртњевима и силиконским лепком. Држаче израдити од флах гвожђа димензија 25/5мм и поставити их на размаку од 80см. Олуци морају бити отпорни на корозију и обојени. Све радове изводити у складу са прописима за ову врсту радова. Обрачун по м1. | м1 | 56,00 |  |  |
| 3. | Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа опшива крова РШ до 45,00см од поцинкованог челичног лима дебљине 0,55мм који мора бити отпоран на корозију. Обрачун по м1. | м1 | 58,00 |  |  |
| 4. | Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа опшива димњака димензија 38/38см од поцинкованог челичног лима дебљине 0,55мм. Све радове изводити у складу са прописима за ову врсту радова. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |
| IV | УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ: |  |  |
| V | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка потребног материјала, транспорт и постављање подних керамичких плочица у цементном малтеру, димезија 60/60см или одговарајуће и у тону по избору инвеститора. Чисту подлогу испрскати цементним млеком. Плочице I класе, поставити у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и хоризонталне. Постављене плочице фуговати антибактеријском фуг масом и очистити пиљевином. Обрачун по м2. | м2 | 145,00 |  |  |
| 2. | Набавка потребног материјала, транспорт и постављање зидних керамичких плочица у цементном малтеру, димезија 40/20см или одговарајуће и у тону по избору инвеститора. Чисту подлогу испрскати цементним млеком. Плочице I класе, поставити у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати антибактеријском фуг масом и очистити пиљевином. Обрачун по м2. | м2 | 65,00 |  |  |
| V | УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: |  |  |
| VI | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка потребног материјала, транспорт и израда четвороводне кровне конструкције на две праве столице објекта, од суве јелове грађе. Кров израдити у свему према пројекту, детаљима и прописима за ову врсту радова. На местима ослонаца поставити слој "крабероида" и греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања флах гвожђа, кланфи, завртњева, котви и слично. Нагиб крова 200. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције кровних равни. | м2 | 220,00 |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и постављање подлоге преко кробне конструкције плочама од иверице - "ОСБ плоче" дебљине 12мм закивањем у дрвену кровну конструкцију. Кровне косе површине морају бити равне. Обрачун по м2 косе површине кровних равни. | м2 | 235,00 |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и постављање паропропусне - водоотпорне фолије преко уграђених "ОСБ" плоча, са преклопима од 10см. Обрачун по м2 косе површине кровних равни. | м2 | 235,00 |  |  |
| 4. | Набавка, транспорт и постављање подлетви димензија 5/3см по дужини свих рогова. Обрачун по м2 косе површине кровних равни. | м2 | 235,00 |  |  |
| 5. | Набавка, транспорт и летвисање кровне конструкције летвом 5/3см. Обрачун по м2 косе површине кровних равни. | м2 | 235,00 |  |  |
| VI | УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ: |  |  |
| VII | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка материјала, транспорт и покривање кровних равни глиненим фалцованим црепом тип "272" или одговарајући по избору инвеститора. Обрачун по м2 косе површине кровних равни. | м2 | 235,00 |  |  |
| 2. | Набавка материјала, транспорт и покривање слемена и грбина слемењацима одговарајућим према типу црепа на објекту. Сваки слемењак причврстити за дрвену кровну конструкцију одговарајућим шрафом за дрво. Обрачун по м1. | м1 | 40,00 |  |  |
| VII | УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
| VIII | МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1. | Набавка потребног материјала, транспорт и бојење унутрашњих плафона полудисперзивном бојом два пута, са претходним глетовањем - два пута уз претходно подлогирање површина премазом подлогом - два пута, према упутству произвођача. Тон боје у свему према избору инвеститора. Обрачун по м2 заједно са употребом одговарајуће скеле која се посебно не плаћа. | м2 | 145,00 |  |  |
| 2. | Набавка потребног материјала, транспорт и бојење унутрашњих зидова полудисперзивном бојом два пута, са претходним глетовањем - два пута уз претходно подлогирање површина премазом подлогом - два пута, према упутству произвођача. Тон боје у свему према избору инвеститора. Обрачун по м2 заједно са употребом одговарајуће скеле која се посебно не плаћа. | м2 | 260,00 |  |  |
| VIII | УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ: |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА: |  |  |  |  |
| I | Демонтажни радови |  |  |  |  |
| II | Зидарски радови |  |  |  |  |
| III | Столарски радови |  |  |  |  |
| IV | Лимарски радови |  |  |  |  |
| V | Керамичарски радови |  |  |  |  |
| VI | Тесарски радови |  |  |  |  |
| VII | Покривачки радови |  |  |  |  |
| VIII | Молерско-фарбарски радови |  |  |  |  |
|  | УКУПНО - (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) : |  |  |  |  |
|  | УНУТРАШЊИ РАЗВОД ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |
| 1. | Ископ земље III категорије за полагање канализационих и водоводних цеви. Ровове дубине преко 1,50м разупирати. Обрачун по м3. | м3 | 19,00 |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и и насипање песка испод цевовода у дебљини од 10,00см и комплет до коте терена. Обрачун по м3. | м3 | 12,00 |  |  |
| 3. | Затрпавање ровова после полагања цевовода земљом из ископа у слојевима од 30см. Земљу добро набити ручним или механичким набијачима. Обрачун по м3. | м3 | 7,00 |  |  |
| 4. | Одвоз вишка преостале земље из ровова и шахтова на даљину до 10км. у цену урачунати утовар, транспорт, истовар и планирање земље на депонију. Обрачун по м3. | м3 | 12,00 |  |  |
| 5. | Набавка материјала, транспорт и израда ревизионог силаза ф 1000мм, дубине 1,50м од набијеног водонепропусног бетона МБ 30 са малтерисањем унутрашњих зидова и пода цементним малтером. Дебљина зидова и пода износи 15,00см. Изнад силаза уградити рам шахт поклопца а на сваких 30см по дубини поставити ливене пењалице. У цену израде обухватити и израду и демонтажу двоструке оплате. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |
| 6. | Набавка материјала, транспорт и израда водомерног окна димензија 1,20/1,00/1,70м од набијеног водонепропусног бетона МБ 30 са малтерисањем унутрашњих зидова и пода цементним малтером. Дебљина зидова и пода износи 15,00см. Изнад шахта уградити рам шахт поклопца а на сваких 30,00см по дубини поставити ливене пењалице. У цену израде, обухватити и израду и демонтажу двоструке оплате. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |
| 7. | Набавка материјала и израда хидроизолације подова санитарних просторија од битуменске мембране типа "КОНДОР" или одговарајуће д=4мм преко подлоге премазане битулитом, уз варење спојева по врућем поступку, са задизањем уз зидове у висини од мин. 10,00см. Обрачун по м2 изоловане површине пода, односно зида. | м2 | 10,00 |  |  |
| 8. | Набавка, транспорт и монтажа пластичних цеви и делова. Обрачун по м1. ф 110мм ф 75мм ф 50мм | м1 м1 м1 | 15,00 2,00 3,00 |  |  |
| 9. | Набавка, транспорт и монтажа подног сливника комплет са кофицом и решетком. Обрачун по комаду. ф 70мм вертикални ф 50мм вертикални | ком ком | 2,00 1,00 |  |  |
| 10. | Набавка, транспорт и монтажа пластичне ПВЦ вентилационе капе. Обрачун по комаду. ф 110мм | ком | 2,00 |  |  |
| 11. | Набавка, транспорт и монтажа комплет шахт поклопца са рамом. Обрачун по комаду. ф 700мм | ком | 1,00 |  |  |
| 12. | Набавка, транспорт и монтажа пластичних ППЕ водоводних цеви и одговарајућег фитинга. Хоризонталну мрежу испод плафона учврстити обујмицама на сваких 1,50м. Водоводну мрежу испитати на пробни притисак од мин. 10 бара. О извршеној проби на пробни притисак саставити записник. Мрежу хлорисати и испрати. Обрачун по м1. ф 20мм ф 15мм | м1 м1 | 12,00 7,00 |  |  |
| 13. | Набавка, транспорт и монтажа цевне изолације водоводне мреже "Armaflex" или слично. Обрачун по м1. ф 20мм ф 15мм | м1 м1 | 12,00 7,00 |  |  |
| 14. | Набавка, транспорт и монтажа комплет WC-a који се састоји од следећих елемената: - порцуланска wc шоља, - нискомонтажни испирач и - кутија за тоалет папир. Све комплет монтирано и регулисано. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |
| 15. | Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника који се састоји од следећих делова: - порцуланска шоља, - никловани сифон са чепом и ланцем и - завртњеви и типлови. Све комплет монтирано и регулисано. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |
| 16. | Набавка, транспорт и монтажа санитарне галантерије комплет са завртњевима, типловима и осталим везним материјалом и то: - држач пешкира2/2, никловани, - етажер, никловани и огледало 60/40см. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |
| 17. | Набавка, транспорт и монтажа комплет електричног бојлера 80л са термостатом, термометром, сигурносним вентилом и никлованим прикључним цевима. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |
|  | УКУПНО УНУТРАШЊИ РАЗВОД ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ: |  |  |
|  | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| 1. | Тврда јувидур цев ф 110мм постављена у земљи (од ТС до КПК) за увод напојног кабла (спољни прикључак). Позицијом је предвиђен и ископ рова. Обрачун по м1 постављене цеви. | м1 | 15,00 |  |  |
| 2. | Електро ПВЦ цеви ф 11мм постављене у зид, односно бетонској плочи у фази бетонских радоваза заштитни проводник од разводног ормана до сабирнице за изјаднечење потенцијала у санитарној просторији. Обрачун по м1. | м1 | 15,00 |  |  |
| 3. | Напојни кабл од трафо станице до KPK PPOO-Y 5x16mm2. Кабл се провлачи кроз унапред постављену цев. Обрачун по м1. | м1 | 15,00 |  |  |
| 4. | Напојни каблови N2XH-J 5x6mm2 за разводни орман RO-1 у објекту, провлаче се кроз већ постављене ПВЦ цеви ф 36мм. Обрачун по м1. | м1 | 15,00 |  |  |
| 5. | Проводник N2XH-J 3x2,5mm2 са потребним бројем прописаних разводних кутија. Проводник просечне дужине по утичници од 10,00м, се полаже у зиду под малтером и служи за монофазну прикључницу у објекту. Обрачун по комаду. | ком | 27,00 |  |  |
| 6. | Проводник N2XH-J 3x1,5mm2 са потребним бројем прописаних разводних кутија. Проводник просечне дужине по сијаличном месту од 7,00м, се полаже у зиду под малтером и служи за сијалична места, прекидаче у просторијама и у ходнику. Обрачун по комаду. | ком | 37,00 |  |  |
| 7. | Проводник N2XH-J 3x1,5mm2 са потребним бројем прописаних разводних кутија. Проводник просечне дужине по сијаличном месту од 11,00м, се полаже у зиду под малтером и служи за противпаничне светиљке. Обрачун по комаду. | ком | 8,00 |  |  |
| 8. | Разводни орман са ознаком RO -1 са следећом уграђеном опремом: - 1 ком. трополни гребенасти прекидач 1 -0 од 25А, -3ком. аутоматских једнополних осигурача од 6А, тип "C", - 10 ком. аутоматских једнополних осигурача од 10А, тип "C", - 2 kom. аутоматских једнополних осигурача од 16А, тип "C", - 10 kom. аутоматских једнополних осигурача од 16А, тип "C", комплет са струјном заштитном склопком FID од 300mA, - 1 ком. сигнална сијалица и - 1 ком. симетрична DIN шина 35мм за постављање топљивих осигурача. Обрачун по комаду комплет ормана. | ком | 1,00 |  |  |
| 9. | Набавка, транспорт, повезивање и уградња разводног инсталационог материјала са штемовањем зида, постављање одговарајуће разводне кутије, повезивање на већ изведену инсталацију, иградња, испитивање и пуштање под напон. Прекидач се поставља на 1,10м а прикључнице на 0,30м изнад пода. Обрачун по комаду. - обични микро прекидач 6А, 250V, - серијски микро прекидач 6А, 250V, - наизменични микро прекидач 6А, 250V, - унакрсни микро прекидач 6А, 250V, - KIP прекидач за укључење бојлера, - прикључница двополна шуко микро са заштитним контактима, 10/16А, 250V, - прикључница двострука двополна са заштитним контактима, шуко, микро 10/16А, 250V и - повезивање акумулационих бојлера | ком ком ком ком ком ком ком ком | 5,00 2,00 8,00 1,00 2,00 5,00 22,00 2,00 |  |  |
| 10. | Набавка, транспорт, повезивање и монтажа светиљки са постављањем куке за вешање или одговарајућих типловаза причвршћивање светиљке на таваницу или зид, или одговарајућих цевних носача за монтажу светиљки на фасаду, испорука, монтажа и повезивање помоћу стезаљки на већ изведену инсталацију светиљке како је описано у појединим позицијама, постављање у светиљку сијалице, прање, брисање и намештање на светиљку стаклене или пластичне кугле, звона или поклопца, који су саставни део светиљке, испитивање и стављање под напон, замену свих сијалица, неисправних у тренутку техничког пријема инсталације. Обрачун по комаду. - Светиљка означена са бројем S1. Надградни LED Philips Core Line SM120 V, LED 34 S, 3400lm, 4000K, 31 W високе енергетске ефикасности. Опални дифуоз даје уједначено дифузно светло и равномерно осветљену површину, без уочљивости светлосних извора. Светиљка је у заштити IP 20. - Светиљка означена са бројем S2. Уградна округла светиљка Philips DN 130 B, LED 10S/840пречника 166mm са LED извором светлости снаге 12 W, 1100lm, 4000K, за монтажу на плафон. Светиљка је у заштити IP 44, са опалним дифузором. - Светиљка означена са бројем S3. Надградна округла светиљка DN 560, 1 x LED 12S/840 C, пречника 250mm са LED извором светлости снаге 12 W, 1200lm, 3000K, за монтажу на плафон. Светиљка је у заштити IP 44, са опалним дифузором. - Светиљка означена са бројем P и P1. Надградна противпанична LED светиљка за монтажу на зид изнад врата и у правцу кретања и за уградњу на плафон. Кућиште светиљке је од пластике а дифузор од транспарентног самогасивог поликарбоната. У светиљку су уграђене NiCd батерије за 3 сата рада по нестанку напона. Светиљке су у заштити IP 40. Светиљка P, монтира се на зид/плафон са натписом ИЗЛАЗ. Светиљка P 1, монтира се на зид/плафон и са ознаком је правца кретања и натписом ИЗЛАЗ. Обрачун по комаду. | ком ком ком ком ком | 22,00 6,00 9,00 7,00 1,00 |  |  |
| 11. | Набавка, транспорт и полагање око темеља челично поцинковане траке Fe/Zn 25x4mm у слоју бетона испод изолације као и заваривање траке темељног уземљивача са челичним арматурама хоризонталних и вертикалних конструкција греда, а места вара премазати битуменом. Позиција обухвата и траку за повезивање извода за уземљење металних маса у бунару са хидрофором. Обрачун по м1. | м1 | 60,00 |  |  |
| 12. | Набавка, транспорт и израда извода полагањем у ископани земљани ров челично поцинковане траке Fe/Zn 25x4mm и њено повезивање са већ уграђеном траком, укрсним комадом SRPS N. B4. 936. Траку извести, на месту споја, ван рова, тако да "вири" 2,00м. Место споја остварити у металној кутији за укрсни спој заливеној оловом. Просечна дужина извода је 4,00м. Плаћа се по комаду комплет по изводу. | ком | 4,00 |  |  |
| 13. | Набавка, транспорт и полагање укрсног комада SRPS N. B4. 936 (II) као и премазивање антикорозивним средством. Обрачун по комаду. | ком | 10,00 |  |  |
| 14. | Набавка, транспорт и монтажа у санитарним чворовима кутије за изједначење потенцијала типа 9045 - PS -49. У кутију су уграђене редне стезаљке. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |
| 15. | Набавка, транспорт и повезивање каблом P/F Y 1x4mm2 металних делова у купатилу, WC, кухињи и мокрим чворовима (цеви, водокотлића, судопере и осталих делова према детаљу) са одговарајућим стезаљкама на крају, са PS 49 кутијом као и повезивање PS 49 кутије са разводним орманом. Позиција обухвата и израду бакарних обујмица за цеви. Просечна дужина је 5,00м. Обрачун по комаду. | ком | 10,00 |  |  |
| 16. | Набавка материјала и израда премошћења водомера бакарном плетеницом дужине 1,00м пресека 25mm2. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |
| 17. | Набавка материјала, транспорт и полагање и пробијање у земљу поцинкованих сонди пречника ф50мм, дужине 3,00м. Сонде се побијају у једнакостранични троугао димензија 3,00 x 3,00 x 3,00m. Сонде су између себе повезане зраком Fe/Zn 25x4mm. Плаћа се по комаду све комплет са сондама и траком. | ком | 1,00 |  |  |
| 18. | Испитивање инсталација и давање атеста за исту. Обрачун паушално. | пау-шал-но | 1,00 |  |  |
| 19. | Набавка материјала, транспорт и монтажа на одговарајућим носачима траке Fe/Zn 20x3mm на крову. Плаћа се по дужном метру траке и 1 ком. носача и 1 ком. спојнице за олук. | м1 | 140,00 |  |  |
| 20. | Набавка материјала, транспорт и монтажа на стубовима траке Fe/Zn 20x3mm за одвод од крова до мерног споја. Обрачун по м1. | м1 | 160,00 |  |  |
| 21. | Набавка материјала, транспорт и монтажа у бетонском зиду од мерног споја до темељног уземљивача траке Fe/Zn 25x4mm . Траку заштитити антикорозивним премазом. Обрачун по м1. | м1 | 35,00 |  |  |
| 22. | Набавка, транспорт и монтажа споја стандардне израде SRPS N. B4. 932 у лименом ормарићу SRPS N. B4. 912 играђеног у фасаду објекта на висини 1,70м од коте терена. Обрачун по комаду. | ком | 4,00 |  |  |
| 23. | Набавка материјала, транспорт и монтажа траке Fe/Zn 25x4mm за спајање олука на темељни уземљивач. Траку заштитити антикорозивним премазом. Обрачун по м1. | м1 | 30,00 |  |  |
| 24. | Спајање металних делова на крову као и великих металних маса са громобранском инсталацијом. Повезивање извести траком Fe/Zn 20x3mm. Спајање извести лемљењем, заваривањем или укрсним комадом. Обрачун по м1. | м1 | 30,00 |  |  |
| 25. | Извршити мерење отпора уземљења, израда ревизионе књиге и израда атеста. Обрачун паушално. | паушал | / |  |  |
|  | УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ : |  |  |
| УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ, УНУТРАШЊИ РАЗВОД ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ .............................................................................без ПДВ-а: |  |  |
| УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ, УНУТРАШЊИ РАЗВОД ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ............................................................................са ПДВ-ом: |  |  |

У цену су урачунати сви пратећи трошкови које понуђач може имати током реализације уговора.

ПОНУЂАЧ

Датум и место: __________________    	МП		            ____________________________				         	 		                                        (потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац структуре цене потписује и оверава водећи члан заједничке понуде.